## Slide 1: EasyAsset
Das Instandhaltungstool bei der Eniwa AG

## Slide 2: Agenda
        Was ist EasyAsset?
        EasyAsset und GIS
        Umsetzung bei Eniwa
        Zusammenfassung

## Slide 3: Was ist EasyAsset?
Instandhaltungs-Tool
  Kontrolle der Assets
  Aufträge vergeben
  Daten pflegen
Software von Evulution

## Slide 4: EasyAsset und GIS
Workbench pro Assettyp und „Richtung“
  Wöchentlicher Turnus
Inputdaten:
  Oracle (Koordinaten, Attribute)
  SAP-Exports (technische Anlagendaten)
  PDF (Stranglisten, Erdmesskreise, Erdmessprotokolle)
  Sonstige (e.g. Auslösestrom und Vorsicherungstyp, Loszuteilungen)
  EasyAsset (API):
    Neue Assets erstellen / alte Assets löschen
    Veraltete Attribute updaten
    PDFs hochladen und löschen
    Wartungsdaten
    Zugriff auf Daten von EasyAsset (z.B. Kontrollen)
Typ Vorsicherung | 6A | 10A | 13A | 16A | 20A | 25A
Diazed | 26 | 53 |  | 79 | 99 | 132
LSB | 39 | 66 | 86 | 105 | 132 | 164
LSC | 79 | 105 | 118 | 132 | 197 | 224
LSD |  | 132 | 132 | 145 | 197 | 224

## Slide 5: Anforderung: Saubere Datenlogistik
Single-Point-of-Truth
Klare Verantwortlichkeiten
Einfache Zugänglichkeit
Vor-Ort-Verfügbarkeit
Agile Prozessierung
Datenfluss

## Slide 6: EasyAsset: Visualisierung im GIS

## Slide 7: Roll-out EASYASSET bei Eniwa
Wärme/Kälte | 1461 Absperrarmaturen | 2-Jahres-Kontrollen
Wärme/Kälte | 280 Kommunikationsschächte | 5-Jahres-Kontrollen
Wasser | 846 Hydranten | 1-2 Kontrollen pro Jahr
Wasser | 1504 Absperrarmaturen | 2-Jahres-Kontrollen
Wasser | 6 Schutzzonen; 5 Pumpstationen | 2-wöchentliche Kontrolle
Wasser | 53 Brunnen | Alle 2-3 Wochen
Strom | 1052 Verteilkabinen | 5-Jahres-Kontrollen
Strom | Umgebungsarbeiten bei 121 Gebäuden | Jahres-Kontrolle
Strom | 375 Trafostationen; 63 Kundenstationen | Verschiedene Kontrollen
Strom | 8255 Kandelaber öffentliche Beleuchtung | 5-Jahres-Kontrollen
Strom | 1634 Erdmessungen (TS, VK, MTW) | 10-Jahres-Kontrollen
Produktion | 1 Biogasanlage | 2-wöchentliche Kontrollen
Erdgas | 1277 Gasschieber | 2-Jahres-Kontrollen
Erdgas | 180 Erdgasstationen | Jahres-Kontrollen
Erdgas | 4 Erdgastankstellen | Wöchentliche Kontrollen
Gebäude | Sprinkleranlage | Wöchentliche Kontrollen
Ca. 17’100 Assets
20 Assetgruppen

## Slide 8: Periodische Kontrollen und Messungen mit EasyAsset
Vorstellung im Livesystem
Zusammenführung aller relevanten Daten einer Anlage
Anlagendaten sind überall abrufbar
(online und offline)
Inspektionen / Wartungen einfach durchführen und dokumentieren

## Slide 9: Datenfluss in der Anwendung / Rollen
Inspektor
Durchführung von Kontrollen
dokumentiert
ändert
liest
archiviert
Je nach hinterlegter Farbenregel
Erzeugt Pendenz / Auftrag
Teamleiter
Beurteilung von grösseren Mängeln
Inspektor
Direkte Erledigung von kleinen Mängeln
Datenmanager SAP / GIS
Datenpflege in den Systemen
Asset Manager / Administrator
Einrichten, Formulare erstellen, Adminaufgaben
Dispatcher und andere
Erzeugung von Aufträgen nach Bedarf

## Slide 10: Anforderung: Strukturierung und Optimierung
Anlagendaten verbessern / digitalisieren
Protokolle / Checklisten integrieren
Attribute digitalisieren falls notwendig
Relevanz gehaltener Attribute prüfen
Klassifizierungen verbessern
Bestehende Datenlücken schliessen

## Slide 11: Was wurde erreicht durch EasyAsset
Erhöhung der Stammdaten-qualität
Vermeidung von Medienbrüchen
(inkl. manueller Nachbearbeitung)
Unterstützung der Unterhaltsaufgaben mit mobilen Informationen
Ablösung der papierbasierten Auftragsformulare, Auftragsprotokolle und Nachweise
Aufnahme und Weiterverfolgen von Mängeln
Förderung des digitalen Kulturwandels
Mobilisierung der Prozesse im Innen- und Aussendienst digital unterstützen
Sichtbarmachen von Bewegungsdaten (Messdaten, Zustandsdaten, etc.)
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen

## Slide 12: Vielen Dank.